Măsurarea forțelor

Investigaţie  ştiinţifică

Titlul investigaţiei ştiinţifice : Construcția unui dinamometru

Data realizării investigaţiei...........................................

Membrii grupei de lucru...............................................

Ce înseamnă a măsura o mărime fizică?

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cum se numește instrumentul de măsură din imagine?

....................................................................................

Ce mărime fizică se poate măsura cu ajutorul lui?

...................................................................................

Cum puteți construi un dinamometru? Care credeți că sunt materialele de care aveți nevoie?

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Directa proporționalitate dintre deformare și forță permite construirea cu ușurință a unor instrumente de măsură pentru forță.

Activitatea experimentală:

Aveți la dispoziție următoarele materiale: o bucată de carton, o agrafă de birou, o bandă elastică, hârtie milimetrică, corpuri cu masele: 100g, 200g, 300g, 400g. Construiți  un dinamometru.

Mod de lucru:

Într-o bucată de carton se face o gaură în care se introduce o agrafă de care este agățată o bandă elastică. Lăsați elasticul să atârne liber și marcați pe carton nivelul la care ajunge capătul său inferior cu ”0” unități. Apoi atârnați de elastic un corp cu o masă de 100g și marcați nivelul la care ajunge capătul inferior cu ”1”.În continuare atârnați de elastic un corp cu o masă de 200g și marcați nivelul la care ajunge capătul inferior cu ”2”.

Se repetă procesul cu corpuri având masele 300g și 400g.

- Când ați terminat de marcat pozițiile menționate anterior de-a lungul unei linii drepte, de la 0 unități la 4 unități, se spune că ați terminat procesul numit .........................................

S-a construit o scară ce permite măsurarea unei forțe de valoare necunoscută.

- Înregistrați  măsurătorile în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Forța | Mărimea forței |
| --- | --- | --- |
| 1 | Greutatea unui penar |  |
| 2 | Forța necesară ruperii unei bucăți de lut |  |

Observație: Un dinamometru suspendat vertical de un suport fix indică greutatea corpului agățat de cârligul său.

- Completați spațiile libere:

Cunoscând greutatea corpului, se poate calcula ................ acestuia. Dacă în locul valorilor pentru ............., pe scala dinamometrului se trec valorile pentru masă astfel calculate, dinamometrul poate fi folosit drept .................. Crezi că un astfel de cântar măsoară corect și pe Pământ și pe Lună?

- În figura de mai jos  sunt indicate două moduri în care un corp a fost agățat de un dinamometru. Indică dinamometrul aceeași valoare în cele două cazuri? Experimentează și descoperă.

…………………………………………………………………………………….

Material realizat de prof. Vasile Mariana

Școala cu clasele I-VIII nr. 174 ”Constantin Brâncuși”,

Sector 6, București

Bibliografie:

- Clark , Christopher; Grindei, Iulian; Să învățăm FIZICA plecând de la experimente, Proiect pentru îmbogățirea învățării fizicii, editura Ștefan Procopiu, Iași, 1993;

- Constantin Corega; Dorel Haralamb; Seryl Talpalaru; Fizică, Manual pentru clasa a VI-a; editura Teora, București; 1998